BC45, BC60, BC80 BC45E, BC60E, BC80E, BC90E

Ro	Manual de instalare și utilizare a sobei de saună electrică

Destinaţia sobelor electrice:

Sobele BC/BCE au fost proiectate pentru încălzirea optimă a saunelor familiale neputînd fi  folosite în alte scopuri.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi montare de mai jos înainte de a folosi soba electrică!

ATENŢIE!

Manualul de instalare şi utilizare de maj jos se adresează numai personalului calificat în montarea saunei şi proprietarului.

Personalul responsabil de instalarea sobei trebuie să înmăneze după sfârşitul lucrării instrucţiunile de instalare şi utilizare proprietarului de saună sau personalului responsabil cu întreţinerea acestuia.

Vă felicităm pentru alegerea făcută!

Garanție:

• Pentru sobele electrice folosite în saunele familiale şi accesoriile  acestora termenul de garanţie este de doi (2) ani.

• Sobele electrice şi accesorii folosite în saune publice  au garanţia de un (1) an.

• Garanția nu se acordă pentru defecțiuni cauzate din nerespectarea condițiilor de instalare, folosire sau întreținere adecvată.

• Garanția nu se acordă pentru defecțiuni cauzate din  folosirea altor pietre vulcanice decât cele recomandate de câtre producător.

CONȚINUT:

1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE	4

1.1 Așezarea pietrelor de saună	4

1.1.1. Întreținere	4

1.2. Încălzirea saunei	5

1.3. Utilizarea agregatului/sobei electrice	5

1.3.1. Pornirea sobei	5

1.3.2. Temporizare (setarea timpului de pornire)	5

1.3.3. Oprirea sobei	6

1.3.4. Setarea temperaturii	6

1.4. Stropirea apei pe pietrele încinse	6

1.5. Utilizarea saunei	7

1.6. Atenţionări	7

1.7. Remedierea defecţiunilor	8

2. CABINA DE SAUNĂ	9

2.1. Materialele de izolare şi de perete a cabinei de saună	9

2.1.1. Înnegrirea pereţilor în cabina de saună	10

2.2. Ventilarea cabinei de saună	10

2.3. Capacitatea sobei electrice	11

2.4. Aspecte de igienă în cabina de saună	11

3. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE	12

3.1. Înainte de instalare	12

3.2. Fixarea sobei pe perete	13

3.3. Conexiuni electrice	14

3.3.1. Rezistenţa de izolare a sobei electrice	15

3.4. Instalarea dispozitivelor de comandă și a senzorilor (BC-E)	15

3.5. Resetarea funcției de protecție la supraîncălzire	15

4. PIESE DE SCHIMB	20

# 1. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

## 1.1. Așezarea pietrelor de saună

Așezarea optimă a pietrelor de saună influențează în mare măsură funcționarea corezpunzătoare a agregatelor electrice pentru saună (figura 1.)

Detalii importante referitoare la pietrele de saună:

• Diametrul pietrelor folosite în saună să aibă între 5-10 cm.

• Folosiți pietre vulcanice compacte în formă de cub şi special fabricate pentru utilizarea lor în sobe electrice de saună .Pietrele potrivite utilizabile în saună sunt cele de peridotit, olivin-dolerit și olivin.

• Nu este recomandat folosirea pietrelor moi,nici piatră ceremică poroasă de aceeaşi dimensiune sau piatră oală uşoară,deoarece temperatura de rezistenţă creşte şi pietrele se sparg.

• Înainte de a așeza pietrele în sobă, spălați praful de pe acestea.

În timpul procesului de încărcare a pietrelor aveți grijă la următorele:

• Nu scăpați pietrele în sobă.

• Nu strângeți pietrele printre elemenții de încălzire.

• Așezați pietrele rar pentru ca aerul să poată circula liber printre ele.

• Pietrele așezate în așa fel încât să se susțină una de cealaltă și să nu apese cu toată greutatea lor de elemenții de încălzire permite o mai bună funcționare al agregatului.

• Nu îngrămădiți pietrele peste nivelul admis al sobei.

• În jurul rezervorului de stocare piatră a sobei şi a acestuia nu aşezaţi obiecte sau unelte ce pot modifica cantitatea şi direcţia de circulaţie a aerului,în caz contrar creşte temperatura de siguranţă riscând a lua foc suprafaţa peretilor!

Figura 1. 		Așezarea pietrelor de saună

### 1.1.1 Întreținere

Din cauza fluctuației prea mare de temperatură, după utilizarea frecventă a pietrelor de saună acestea se descompun.Dacă sauna este folosită de mai multe ori, atunci este recomandată rearanjarea pietrelor în fiecare an sau mai des.În timpul acesta îndepărtați și schimbați pietrele sfârămate,sparte din sobă.Astfel măriți durata de funcționare a sobei și evitați supraîncălzirea agregatului.

## 1.2. Încălzirea saunei

La prima utilizare a sobei de saună atât pietrele cât şi soba o să degaje un miros aparte.Prin aerisirea corespunzătoare a cabinei de saună mirosul va dispărea.

Destinaţia sobei electrice este acela de a încălzi cabina de saună şi pietrele de saună la un nivel optim la care se poate face saună.Dacă soba funcţionează perfect şi cabina de saună este izolată ca „la carte” atunci acesta se încălzeşte într-o oră (1 oră).Studiaţi partea 2.3. „Materialele de izolare şi de perete a cabinei de saună ”.Temperatura optimă a cabinei de saună se situează între +65– +80 °C.

## 1.3. Utilizarea sobei

Înainte de a utiliza agregatul asigurați-vă că nu există niciun obiect străin deasupra sobei sau în jurul acestuia pe distanța minimală de siguranță! › 1.6.

•  Modelele de agragate BC45, BC60 și BC80 au funcțiile de setare a temperaturii și a timpului de funcționare încorporate. Temporizatorul (Timer) are rolul de setare și presetare a timpului de funcționare, iar termostatul reglează teperatura optimă › 1.3.1.-1.3.4.

• Modelele de agregate BC45E, BC60E, BC80E și BC90E au dispozitive de comandă separate.Vezi instrucțiunile de utilizare a dispozitivului ales.

### 1.3.1. Pornirea sobei

|  | Întoarceți butonul rotativ al temporizatorului în poziția „on” (pornit), Figura 2. Poziția A , 0-4 ore. Soba pornește imediat. |
| --- | --- |

### 1.3.2. Temporizare (setarea timpului de pornire)

|  | Întoarceți butonul rotativ al temporizatorului în poziția „pre-setting” (presetare), figura 2. Poziția B , 0-8 ore. Agregatul atunci începe să încălzească când butonul temporizatorului se setează în poziția „on” (pornit).Soba râmăne în stare de funcționare timp de 4 ore. |
| --- | --- |

Exemplu: Doriți să mergeți la o plimbare de trei ore,iar după plimbare să faceți o ședință de saună. Întoarceți butonul rotativ al temporizatorului în poziția „pre-setting” (presetare) nr.2.

Temporizatorul (timer)pornește.După două ore agregatul începe să încălzască cabina de saună.Deoarece pentru încălzirea saunei este nevoie de 1 oră, acesta după cca. 3 ore se încălzește la temperatura dorită, exact atunci când v-ați întors din plimbare.

### 1.3.3. Oprirea sobei

|  | Când butonul rotativ al termostatului ajunge în poziția 0 , soba se oprește.Agregatul poate fi oricând oprit, setând butonul termostatului în poziția 0. |
| --- | --- |
| După repriza de saună opriți alimentarea electrică a sobei.Uneori este recomandat funcționarea sobei un timp mai îndelungat pentru uscarea optimă a cabinei de saună și a materialelor lemnoase din saună. ATENȚIE !Verificați întotdeauna dacă soba a oprit încălzirea saunei, și butonul termostatului este în poziția 0 (oprit)! |

### 1.3.4. Setarea temperaturii

Rolul termostatului (figura 3.) este acela de a păstra temperatura din cabina de saună la nivelul dorit. Experimentați Dvs.temperatura optimă.

În primul rând întoarceți butonul rotativ al termostatului în poziția Maxim.Dacă în timpul ședinței de saună temperatura crește prea mult, întorceți butonul termostatului în sens invers, adică în sensul ceasornicului, spre dreapta.Nu uitați, în poziția maximală a termostatului cea mai mică diferență de poziționare poate schimba temperatura saunei.

## 1.4. Stropirea apei pe pietrele încinse

Aerul cabinei de saună în timpul încălzirii devine uscată.Ca gradul de umiditate a aerului să ajungă la nivelul optim trebuie să turnăm apă pe pietrele încinse.

Umiditatea dorită se obţine prin cantitaea turnată a apei pe pietre.Dacă gradul de umiditate a aerului ajunge la un  nivel optim atunci pielea persoanei în saună începe să transpire şi respiraţia devine mai uşoară.O cantitate mică de apă turnată pe pietre este suficient pentru a se simte efectul benefic a aerului fierbinte.Însă temperatura prea înaltă şi gradul de umiditate a aerului prea ridicată duce la disconfort.

Timpul prea lung petrecut la saună poate avea efecte negative cum ar fi creşterea temperaturii corpului.

ATENȚIE! Volumul maxim a polonicului este de 0.2 litru.Cantitatea apei turnată/stropită pe pietre să  nu depăşească maxim 0.2 litru,deorece dacă turnaţi mai mult, o parte din apă se evaporă iar ceea ce râmăne poate să rănească pe cineva prin opărire.

Niciodată nu stropiţi apă pe pietrele încinse dacă prin preajma sobei se află persoane pentru că aburii fierbinţi pot provoca arsuri ale pielii!

ATENȚIE! Apa stropită pe pietrele încinse trebuie să îndeplinească anumite condiţii de puritate ca şi apa de menaj (Tabelul 1.). Folosiţi esenţe aromate special fabricate pentru saune.Urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj!

| Caracteristici apă | Efect | Indicații |
| --- | --- | --- |
| Conținut de humus | Culoare,gust, depuneri | < 12 mg/l |
| Conținut de fier | Culoare, miros, gust, depuneri. | < 0,2 mg/l |
| Duritate: cele mai importante substanțe minerale: mangan (Mn) și var, adică kalciu (Ca). | Depuneri | Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l |
| Apă cu conținut de clor | Risc al sănătății | Folosirea strict interzisă! |
| Apă de mare | Coroziune rapidă | Folosirea strict interzisă! |

Tabelul 1. 	Cerințe privind calitatea apei

1.5. Instrucţiuni pentru şedinţa de saună

• Înainte de şedinţa de saună faceţi un duş cald!

• Râmăneţi în cabina de saună atâta timp cât vă simţiţi comfortabil.

• După legile” nescrise”  a saunei nu puteţi să deranjaţi pe alţii vorbind.

• Nu alungaţi persoanele din saună turnând prea multă apă pe pietre.

• Lăsaţi în urmă toate grijile cotidiene şi relaxaţi-vă.

• Dacă e nevoie răcoriţi pielea dmneavoastră.

• Dacă  starea de sănătate vă permite puteţi să înotaţi în bazinul din apropiere.

• După şedinţa de saună faceţi un duş de preferinţă rece.Beţi apă proaspătă sau ceva răcoritor pentru ca nivelul apei din organism să revine la nivelul optim.

• Orice activitate după repriza de saună trebuie efectuată calm şi comod,relaxaţi-vă pentru ca tensiunea să revine la nivelul normal.

1.6. Atenţionări

•Aerul de mare şi clima umedă pot provoca coroziuni pe suprafaţa sobei.

•Nu folosiţi sauna pentru uscarea rufelor deoarece există riscul de incendiu.Gradul prea mare de aburi poate strica instalaţiile electrice.

•Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi a sobei şi pietrelor pentru că vă puteţi arde.

•Nu turnaţi prea multă apă pe pietre.Apa care se evaporă –fierbe!

•Tinerii, persoanele cu handicap şi bolnavii nu au voie să folosească sauna.

•Cereţi sfatul medicului în privinţa utilizării saunei.

•Părinţii să nu-şi lasă copii mici în apropierea sobei.

•Cereţi sfatul medicului de copii în privinţa utilizării saunei a sugarilor cu privire la:

- vârsta copilului,

- temperatura în cabina de saună,

- timpul petrecut în cabina de saună.

•Circulaţi cu mare atenţie pe pardoseala şi banca  umedă din cabina de saună (pot fi alunecoase).

•Consumarea băuturilor alcoolice, a drogurilor şi medicamentelor puternice înainte de  şedinţa  de saună este strict interzisă.

## 1.7. Remedierea defecţiunilor(problemelor)

Atenție! Orice operațiune de reparare/remediere se face numai de câtre personal autorizat!

Soba nu încălzește.

• Verificați dacă siguranțele sobei funcționează corespunzător.

• Verificați dacă cablul de conexiune este racordată (› 3.3.).

• Întorceți butonul temporiztorului (TIMER) în poziția „on” (pornit), (› 1.3.1.).

• Întorceți butonul termostatului în poziția maximă (› 1.3.4.).

• Verificați dacă funcția de protecție împotriva supraîncălzirii nu cumva s-a declanșat.Temporizatorul funcționează,dar soba nu încălzește (› 3.5.).

Cabina de saună se încălzește încet. Apa stropită/turnată răcește rapid pietrele vulcanice utilizate în saună.

• Verificați dacă siguranțele sobei funcționează corespunzător.

•Verificați dacă în strea pornită a sobei toate elementele de încălzire funcționează.

• Întorceți butonul termostatului în poziția maximă (› 1.3.4.).

• Verificați dacă capacitatea/puterea sobei este suficientă (› 2.3.).

•Verificați pietrele vulcanice de saună  (› 1.1.).Pietrele așezate necorespunzător,sfârămarea acestora sau alte tipuri de pietre pot împiedica libera circulație al aerului ceea ce conduce la un randament mai scăzut de încălzire.

• Verificați aerisirea corectă a cabinei de saună (› 2.2.).

Cabina de saună se încălzește repede, dar temperatura pitrelor râmăne scăzută.Apa turnată pe pietrele vulcanice se scurge.

• Întorceți butonul termostatului în poziție mai scăzută (› 1.3.4.).

• Verificați dacă capacitatea/puterea sobei nu este prea ridicată (› 2.3.).

• Verificați aerisirea corectă a cabinei de saună (› 2.2.).

Cabina de saună se încălzește în mod neegal.

• Verificați dacă soba este instalată în înălțimea optimă.Soba încălzește cabina de sauna cel mai bine atunci când distanța de la pardoseală este de 100 mm.Distanța maximă de instalare 200 mm (› 3.2.).

Materialele lemnoase din jurul sobei capătă o culoare închisă.

• Verificați respectarea distanțelor minimale de siguranță a sobei (› 3.1.).

• Verificați starea pietrelor vulcanice de saună (› 1.1.). Pietrele așezate necorespunzător,sfârămarea acestora sau alte tipuri de pietre pot împiedica libera circulație al aerului ceea ce conduce supraîncălzirea obiectelor din jur.

• Studiați și partea 2.1.1.

Cabina de saună elimină un miros aparte.

• Studiați și partea 1.2.

• Soba fierbinte poate înteți mirosurile deja existente în aer, dar acestea nu provin de la cabina de saună sau de la sobă.De exemplu:vopsea, ulei, condimente, adeziv.

Soba scoate sunete ciudate.

• BC: Temporizatorul este un sistem mechanic, care în cazul funcționării corespunzătoare, scoate un ticăit.Dar dacă sunetul continuă și după ce temporizatorul s-a oprit verificați cablurile electrice a sistemului.

• Sunetul detonant care se aude din când în când poate provine de la crăparea pietrelor din cauza temperaturii ridicate.

• Sunete ciudate mai  provin de la dilatația termică a sobei pe parcursul încălzirii.

# 2. CABINA DE SAUNĂ

## 2.1. Componentele cabinei de saună

Figura 4.

| A. | Vată minerală de izolare cu grosimea între 50-100 mm.Cabina de saună necesită o izolare perfectă pentru menținerea la un nivel cât mai scăzută a consumului de energie al agregatului. |
| --- | --- |
| B. | Protecție contra umidității, ex.folie de aluminiu.Folia de aluminiu trebuie instalată cu partea strălucitore înspre cabina de saună.Marginile foliei lipiți cu bandă adezivă din aluminiu. |
| C. | Orificiu de aerisire de cca.10 mm între protecția contra umidității și învelișul din lemn al saunei (recomandat). |
| D. | Înveliș din lemn(greutate scăzută) cu grosimea de 12-16 mm.Înainte de instalarea materialului lemnos verificați instalațiile și cablurile electrice. |
| E. | Orificiu de aerisire de cca. 3 mm între învelișul de perete și tavan. |
| F. | De obicei înălțimea cabinei de saună este de 2100-2300 mm.Înălțimea minimală depinde de sobă (vezi tabelul 2.).Distanța dintre bancă și tavanul saunei să nu depășească 1200 mm. |
| G. | Folosiți materiale de finisare de culoare mai închisă pentru pardoseală.Particulele ce se desprind de pe pietrele de saună și impuritățile din apa de saună pot deteriora/colora suprafețele sensibile și de culoare deschisă. |

ATENŢIE!Interesaţi-vă la organele abilitate în prevenirea riscurilor de incendii care dintre suprafeţele pereţilor pot fi izolate. Nu izolaţi coşurile de aerisire.

ATENŢIE!Materialele de izolare care sunt direct instalate  pe tavanul şi pereţii saunei de exempu vata minerală, folia de aluminiu sau materialele lemnoase se pot încălzi foarte tare provocând  risc de incendiu!

### 2.1.1. Înnegrirea pereţilor de saună

Materialul lemnos din interiorul saunei cu trecerea timpului se poate înnegri.Procedeul de înnegrire poate fi grăbit de următorele factori:

• lumina soarelui

• căldura emanată de sobă

•substanțele protectoare aplicate pe suprafețele materialelor lemnoase (substanțele au un grad scăzut de protecție la temperaturi ridicate).

• particulele mici desprinse de pe pietrele de saună în timpul încălzirii.

## 2.2. Ventilarea cabinei de saună

Este foarte importantă aerisirea corectă a saunei.Condiţia de bază este asigurarea unui sistem de ventilaţie şi aerisire adecvată, este recomandat aerisirea cabinei de saună de şase ori pe oră.

Ţeava de aerisire să fie amplasat la o înălţime de 500 mm deasupra sobei. Diametrul ţevii să aibă între 50-100 mm.

Gaura  de ventilaţie trebuie amplasat cât mai departe de sobă dar cât mai aproape de pardoseală.Diametrul gaurei de ventilaţie să fie de două ori mai mare decât ţeava de ventilaţie.

Aerul eliminat din cabină să pătrundă direct în coşul de aerisire sau folosiţi ţeavă de conductă de la nivelul apropiat al pardoselii care să pătrundă în gaura de eliminare a cabinei de saună (partea de sus).

Ventilaţia saunei se poate rezolva şi prin montarea sistemului de aerisire în încăperea de duş,în cazul acesta este recomandat o deschizătură situată sub uşa cabinei de saună între 100-150 mm.

În cazul de aerisire menţionat mai sus este necesară ventilaţia artificială.

Dacă soba este montată într-o saună prefabricată,înainte de amplasarea trebuie urmate instrucţiunile de montare a fabricantului de saună.

Imaginile de mai jos arată posibile sisteme de ventilaţie în cabina de saună. Studiaţi Figura nr.  3.

| Ventilaţie mechanică(artificială) | Ventilaţie naturală |
| --- | --- |
| 1 Orificiu de ventilaţie pentru pătrunderea aerului în cabina de saună. 2.Orificiu de ventilaţie pentru eliminarea aerului. 3.Opţional valvă pentru uscare care în timpul încălzirii şi a şedinţei de saună trebuie închisă.Cabina de saună poate fi uscat şi cu uşa deschisă. 4.Dacă gura de aerisire este plasat în încăperea de duş atunci este necesară o deschizătură situată sub uşa cabinei de saună, aproximativ de 100 mm. Este recomandat ventilaţia artificială. |

Figura  3. 		Ventilaţia cabinei de saună

## 2.3. Capacitatea sobei

Dacă suprafaţa cabinei de saună (pereţi,tavan)este construită şi izolată perfect atunci acesta împiedică absorbţia de căldură,deci capacitatea sobei este determinată de volumul aerului (m3 aer încălzit) al saunei.Vezi tabelul nr.1.

Dacă pereţii vizibili al saunei dispun de suprafeţe neizolate de ex:din cărămidă,cărămidă de sticlă,beton sau faianţă şi nu este izolat deloc atunci volumul de aer(m3) a cabinei creşte cu 1,2m3 pe metru pătrat.În funcţie de acest aspect trebuie ales randamentul sobei după valorile menţionate în tabel.Vezi Tabelul nr.1.Deoarece pereţii construiţi din buşteni se încălzesc mai încet,volumul de aer(m3) a cabinei din buşteni trebuie înmulţit cu 1,5 şi după scorul rezultat trebuie ales randamentul sobei.

2.4. Condiţii de igienă în cabina de saună

Condiţiile potrivite de igienă a cabinei de saună transformă şedinţa de saună într-o adevărată experienţă de relaxare.

În cabina de saună este recomandat folosirea prosopului pe care o aşezăm întins sub noi,pentru a absorbi picăturile de transpiraţie şi pentru ca banca să rămână uscată pentru următoarea persoană.Prosopurile trebuie spălate după fiecare utilizare.Fiecare persoană primeşte un prosop separat.

Pe parcursul curăţeniei este recomandat aspirarea sau măturarea pardoselii cabinei de saună.Puteţi să ştergeţi şi cu o cârpă umedă.

Spălaţi bine la fiecare şase luni cabina de saună cu o perie pardoseala,pereţii,băncile şi folosiţi soluţie de curăţare special fabricat pentru saună.

Praful şi murdăria de pe sobă se poate şterge cu o cârpă umedă.

# 3. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

3.1. Înainte de instalare

Înainte de a monta soba studiaţi instrucţiunile de montaj  şi verificaţi următorele:

• Dacă randamentul şi tipul  sobei corespunde cu dimensiunea cabinei de saună?

Urmaţi valorile specificate   în Tabelul nr.1. a volumului de aer!(m3 aer încălzit).

• Dacă pietrele de care dispuneţi sunt de calitate?

• Dacă tensiunea de alimentare electrică corespunde cu cerinţa de conectare la curentul electric al sobei?

• Dacă amplasarea sobei corespunde cu cerinţele specificate  în tabelul 2. şi figura nr. 6.  privind  distanţele minimale de siguranţă.(protecţie)

Soba trebuie montată strict după cerinţele valorice  menţionate mai sus în tabelul 1. ! Nerespectarea şi neluarea în calcul a cerinţelor menționate mai sus poate cauza pericol de incendiu.

• În cabina de saună se poate instala  doar o singură sobă.

| Sobă | Capacitate | Cabina de saună | Conexiuni electrice |
| --- | --- | --- | --- |
| Modele și dimensiuni |  | Volum saună(m3 aer încălzit) | Înălțime | 400 V 3N~ Cablu de alimentare | Siguranță | 230 V 1N~ Cablu de alimentare | Siguranță | Până la senzor(BC-E) |
| Lățime |  | › 2.3. |  | Vezi figura 8: Datele se referă la cablul de alimentare! |  |
| • BC 480 mm |  |  |  |  |  |
| • BC-E 450 mm |  |  |  |  |  |
| Adâncime 310 mm |  |  |  |  |  |  |
| Înălțime 540 mm |  |  |  |  |  |  |
| Greutate 11 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pietre |  | min. | max. | min. |  |  |  |  |  |
| max. 25 kg | kW | m3 | m3 | mm | mm2 | A | mm2 | A | mm2 |
| BC45/ BC45E | 4,5 | 3 | 6 | 1900 | 5 x 1,5 | 3 x 10 | 3 x 2,5 | 1 x 20 | 4 x 0,25 |
| BC60/ BC60E | 6,0 | 5 | 8 | 1900 | 5 x 1,5 | 3 x 10 | 3 x 2,5 | 1 x 35 | 4 x 0,25 |
| BC80/BC80E | 8,0 | 7 | 12 | 1900 | 5 x 2,5 | 3 x 16 | 3 x 6 | 1 x 35 | 4 x 0,25 |
| BC90E | 9,0 | 8 | 14 | 1900 | 5 x 2,5 | 3 x 16 | 3 x 10 | 1 x 50 | 4 x 0,25 |

Tabelul 2.	 Date de instalare

|  | Soba se poate instala în spațiu îngust de cca.1900 mm înălțime. |
| --- | --- |
|  | A min. de la latură până la perete, bancă sau bara de protecție | B min. | C min. de la partea exterioară până la bancă sau bara de protecție |
| BC45/BC45E | 35 | 20 | 35 |
| BC60/BC60E | 50 | 30 | 50 |
| BC80/BC80E | 100 | 30 | 80 |
| BC90E | 120 | 40 | 100 |

Figura 6. 	Distanțe minimale de siguranță (fiecare dimensiune este

exprimată în milimetri (mm)).

## 3.2. Fixarea sobei pe perete

Studiați figura 7.

| 1. | Fixaţi pe perete suportul de susţinere al agregatului cu ajutorul şuruburilor. ATENŢIE! În spatele învelişului de lemn este recomandat montarea unui element de susţinere,de exemplu o scândură pentru fixarea mai exactă a şuruburilor şi pentru ca materialul lemnos să fie mai groasă.Dacă în spatele învelişului nu există scândură atunci suportul se poate fixa direct pe peretele din lemn al saunei. |
| --- | --- |
| 2. | Soba se poate utiliza din partea stângă sau din partea dreaptă,acesta se poate modifica cu montarea adecvată a sobei pe suportul de susținere.Convingeți-vă că elementul de îmbinare s-a fixat corect. |
| 3. | Aşezaţi agregatul pe suportul de susţinere în aşa fel încât cârligii de fixare să ajungă chiar în spatele marginii sobei. |
|  | Fixaţi marginea agregatului cu un şurub de suportul de susţinere. |

| MODEL | X min. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BC45/BC45E | 145 |  |  |
| BC60/BC60E | 160 |  |  |
| BC80/BC80E | 210 |  |  |
| BC90E | 220 |  |  |

Figura 7.	Fixarea sobei pe perete (fiecare dimensiune este  exprimată

în milimetri (mm)).

## 3.3. Conexiuni electrice

Conectarea sobei la energia electrică o poate efectua numai personal autorizat şi electrician calificat după normele în vigoare.

• Soba pe jumătate fixată se conectează la reţeaua electrică prin cutia de distribuţie montată pe peretele cabinei de saună (figura 8 : A).Cutia de distribuție să fie protejată împotriva stropirii cu apă și distanța de înălțime de la nivelul pardoselii să nu dapășească 500 mm.

• Cablul de alimentare electrică (figura 8: B)  folosită trebuie să fie de tip H07RN-F cablu siliconat sau similar cu acesta.

ATENŢIE! Din cauza variaţiilor de temperatură (cald, fierbinte) este interzis folosirea de cablu din material  PVC.

• Dacă cablurile de alimentare şi cablurile interioare sunt instalate la o distanţă mai mare de 100 de cm sau sunt zidite în pereţii interiori a cabinei de saună, acestea la supraîncărcare trebuie să reziste la o temperatură de 170°C (ex.SSJ). Sistemele electrice instalate la  distanţe mai mari de 100 cm trebuie să posede autorizaţie de funcţionare la temperaturi mai mari de 125°C ( marcare:T125).

• Pe lângă conexiunile de alimentare,sobele BC sunt montate și cu conexiuni electrice (P) ce fac posibil comanda electrică (figura 10).Reglarea tensiunii se transmite în starea pornită a sobei.Cablul de alimentare a dispozitivului de comandă intră direct în cutia de distribuție a sobei iar de acolo împreună cu cablul de alimentare a sobei la întrerupător.

• Când puneți la loc capacul cutiei de conexiuni a sobei aveți grija ca acesta să se îmbine perfect unul în celălalt. Dacă partea superioară nu este montat perfect există pericolul de a intra apă în cutia de conexiuni a sobei.figura 8.

|  | A. Cutie de distribuție B. Cablu de alimentare |
| --- | --- |

Figura 8.	Închiderea capacului cutiei de conexiuni a sobei

3.3.1. Rezistenţa de izolare a sobei electrice

La inspecţia finală a instalaţiilor electrice şi la măsurarea rezistenţei de izolare a sobei se poate sesiza „scurgeri”.Cauza problemei constă în faptul că materia izolatoare a siguranţelor de încălzire absoarbe umiditate din aer(magazinaj,trans-port).Problema se poate remedia cu punerea în funcţiune a sobei de mai multe ori.

Nu conectaţi cablul de alimentare a sobei prin întrerupător electric de siguranţă!

## 3.4. Instalarea dispozitivului de comandă şi a senzorilor (BC-E)

Panoul de comandă se instalează în afara cabinei de saună,pe perete într-un loc uscat la o înălţime de cca.170 de cm.Panoul de comandă conţine instrucţiunile detaliate de montaj şi fixarea acestuia pe perete.

Senzorul termic se instalează în cabina de saună, deasupra sobei pe perete.Se instalează de la tavanul cabinei de saună în jos la cca.100 de mm. Figura 6.

Nu instalați sistem de aerisire în jurul senzorului termic deoarece aerul

Ce pătrunde în cabină răcește senzorul! figura 5.

## 3.5. Resetarea funcției de protecție la supraîncălzire

Dacă temperatura din cabina de saună crește alarmant de mult, funcția de protecție împotriva supraîncălzirii oprește treptat alimentarea cu curent electric a sobei.După ce soba s-a răcit se poate reseta funcția de protecție la supraîncălzire.

BC

Butonul de resetare se află în interiorul cutiei de conexiuni a sobei (figura 9.).Resetarea o poate face numai personal/electrician autorizat în instalări electrice.

Înainte de apăsa butonul de resetare trebuie clarificat cauza defecțiunii.

• Dacă nu cumva pietrele s-au sfârămat/spart?

• Dacă nu cumva soba era în stare pornită prea mult timp fără să fie utilizat?

• Dacă nu cumva senzorul termostatului nu este la locul lui sau este spart?

• Dacă nu cumva soba a fost lovita sau zdruncinată?

BC-E

Studiați instrucțiunile de instalare a dispozitivului de comandă aferentă.

Figura 9. 	Butonul de resetare a funcției de protecție la supraîncălzire

Figura 10.	Conexiunile electrice a sobei BC

Figura 11. 	Conexiunile electrice a sobei BC

Figura 12a. Conexiunile electrice trifazate 3 a panoului de comandă C150

și a sobei BC-E

Figura 12b. Conexiunile electrice trifazate 3 a panoului de comandă C90

și a sobei BC-E

# 4. PIESE DE SCHIMB

HARVIA

Harvia Oy

PL12

40951 Muurame

Finland

www.harvia.fi

# Text boxes

figura 2 : Temporizator (Timer)

figura 3. : Termostat

100-200

Recomandat: 100

100-200

Recomandat: 100

PÂMĂN.

PÂMĂN.

PÂMĂN

DISPOZITIVUL DE COMANDĂ

PÂMĂN.

ÎNTRERUPĂTOR DE SIGURANȚĂ

ILUMINARE

MAX. 100 W

ALBASTRU

ALB

ROȘU

GALBEN

DISPOZITIVUL DE COMANDĂ

SENZOR

SOBĂ

ALIMENTARE CURENT ELECTRIC

CUTIE DE DISTRIBUȚIE

SIGURANȚE

CUTIE DE DISTRIBUȚIE

SIGURANȚE

SOBĂ

ALIMENTARE CURENT ELECTRIC

ILUMINARE

MAX. 100 W

BEC SEMNALIZARE

MAX. 100 W

COMANDĂ DE ÎNCĂLZIRE

SENZOR

ALBASTRU

ALB

ROȘU

GALBEN

ÎNTRERUPĂTOR DE SIGURANȚĂ