PREZENTARE

ELECTROLIZA SĂRII

Limpido XC este un system de sterilizare prin electroliza apei sărate. Electroliza apei sărate separă sarea în sodiu şi clor. Acesta din urmă se dizolvă imediat în apă producând acidul hipocloros. Acest dezinfectant puternic distruge bateriile şi algele înainte de a se transforma din nou în sare.

Cantitatea de clor necesară unei piscine creşte odată cu temperatura şi ph-ul (aciditatea) apei.

LIMPIDO XC oferă o funcţionare total automată. Nivelul de producere al clorului DEPINDE de mediu şi de caracteristicile apei:

- Conductivitatea apei

- Temperatura apei

- Volumul bazinului de tratat

- PH-ul apei

- Duritatea apei

Este posibil să controlezi cantitatea de clor Produsă de LIMPIDO XC acţionând asupra duratei producţiei.

Această durată corespunde numărului de ore de producţie zilnică. Ea este neapărat inferioară timpului de filtrare. În mod programat (PROG) această durată este fixată de utilizator. În mod automat (AUTO), durata producţiei este calculată în funcţie de temperatură şi de PH.

Pentru securitatea instalaţiei electrolizorul nu produce clor decât atunci când detectorul de debit semnalează circularea apei în celulă, adică în timpul plajelor de filtrare determinate de ceasul de programare al cofretului electric al piscinei. În interiorul acestor plaje de filtrare, timpul de producţie este constituit din cicluri de 2 perioade (normală şi inversă) care alternează polaritatea electrozilor. Această inversiune de polaritate permite evitarea depunerii de tartru pe electrozi. Durata fiecărui ciclu de producţie este determinată în funcţie de duritatea apei (TH sau TAC) şi se descompune după cum urmează:

| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Faza 4 | Producere + | Aşteptare | Producere _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere + | Aşteptare | Producere - |  |  |  |  |
| Ciclu de producţie |  |  |  |

Faza 1: Producere normală (afişaj P+)

Faza 2: repaus (afişaj 0)

Faza 3: producere mod invers (afişaj P-)

Faza 4: repaus (afişaj P)

La sfârşitul unei plaje de filtrare, LIMPIDO XC se opreşte imediat şi când filtrarea reîncepe LIMPIDO XC reporneşte din punctul în care fusese întrerupt.

Principalul avantaj al acestui mod de funcţionare este de a garanta în toate cazurile (chiar şi în cazul unei pene de curent) timpi de producere normală sau inversă identici şi, în consecinţă, de a asigura utilizatorului cea mai bună detartrare a celulei sale (gajul calităţii producţiei şi longevităţii materialului).

REGLAREA PH-ULUI

Pentru tratarea apei piscinei în mod automat, versiunea LAB a LIMPIDO XC este echipată cu un regulator de PH. ÎN ACEASTA NOTIŢĂ VEŢI GĂSI LOGO-UL LAB DOAR PE PĂRŢILE CARE APARŢIN ACESTEI VERSIUNI.

Acest dispozitiv de reglare menţine PH-ul din piscina voastră cu ajutorul unei soluţii corectoare de PH: PHminus sau pH-.

pH sau potenţial hidrogen măsoară gradul de aciditate al apei. Valoarea sa este cuprinsă între 0 şi 14.

O soluţie al cărei pH este egal cu 7 este neutră.

Dacă este inferioară lui 7, soluţia este acidă şi dacă este superioară soluţia se numeşte bazică sau alcalină.

Pentru confortul înotătorilor, eficacitatea tratamentului şi fiabilitatea instalaţiei, pH-ul apei din piscină trebuie să fie menţinut în jurul cifrei 7.

Se consideră în mod general că un pH cuprins între 6,8 şi 7,8 este corect.

O apă prea acidă (pH <6,8) este agresivă pentru mucoasele nazale, favorizează coroziunea pieselor metalice şi poate dăuna plasticelor (coloanelor pierdute).

O apă prea bazică (pH> 7,8) poate să fie, de asemenea, agresivă (caustică) şi diminuează în mod considerabil eficacitatea clorului. În afară de acest lucru, pH-ul are întotdeauna tendinţa sistematică de a creşte din cauza prezenţei sării în apă, făcând reglarea pH-ului foarte utilă.

Pentru a evita eventualele erori de măsură, este recomandat să se verifice calibrarea sondei o dată pe lună. Pentru a face acest lucru, este suficient să urmaţi instrucţiunile din paragraful CALIBRARE.

DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

Celula de electroliză

Element esenţial al LIMPIDO, celula trebuie să fie manipulată cu grijă.

Celula este echipată cu electrozi formaţi din plăci umplute cu titan tratat cu oxid de ruteniu. Ea este special concepută pentru a oferi o durată de viaţă maximă şi pentru a limita operaţiunile de întreţinere.

Captorul de temperatură este integrat în această celulă şi se racordează cu acelaşi conector.

FOTOGRAFIE: câble de connection = cablu de conectare

Circulation = circulare

DETECTORUL DE CIRCULAŢIE (FLOW SWITCH)

Detectorul de circulaţie, livrat împreună cu LIMPIDO împiedică funcţionarea electrolizorului în absenţa debitului sau în timpul unei contra spălări. El permite evitarea oricărui risc de acumulare a hidrogenului sau de încălzire excesivă şi întăreşte astfel siguranţa dispozitivului.

SONDA DE PH LAB

Sonda de pH furnizează o tensiune care variază odată cu aciditatea apei. Răspunsul acestei sonde tinde să se atenueze cu timpul şi timpul de răspuns creşte. Iată de ce trebuie în mod regulat recalibrată pentru a evita erorile de măsură. Această sondă este o componentă fragilă care necesită grijă şi întreţinere. Trebuie neapărat să ţineţi capul sondei în apă în permanenţă. Nu utilizaţi niciodată apă distilată sau demineralizată.

FOTOGRAFIE:

- sondă de pH

- Piesă de adaptare a sondei la canalizare. Utilizaţi TEFLON pentru a înşuruba această piesă pe colier

- Colierul ce trebuie poziţionat pe canalizare

COFRETUL DE COMANDĂ

Cofretul de comandă conţine toate elementele comenzii, controlului şi siguranţei aparatului.

4 butoane vă permit să îl configuraţi şi să realizaţi toate reglajele necesare.

Un ecran LCD de 16 caractere afişează toate informaţiile utile.

1 întrerupător de punere sub tensiune

2 Afişaj LCD

Butoane de programare:

Validare

Anulare

Increment (mărire a valorii)

Decrement (diminuare a valorii)

PUNEREA IN FUNCŢIUNE

Punerea în funcţiune a sistemului se face prin întrerupătorul luminos de pe faţada 1. Ecranul afişează mesajul de întâmpinare următor:

CCEI [c} 2007 vx.x unde vx este versiunea programului LIMPIDO XC.

Modelul de LIMPIDO XC este apoi afişat. După câteva secunde, ecranul afişează starea sistemului.

MENIURILE DE STARE

P + 260 C pH = 7.2

Tabelul de mai jos vă dă semnificaţia principalelor simboluri utilizate:

| Simbol | Descriere |
| --- | --- |
| P | Ciclu de producţie în curs dar producţie în aşteptare |
| P | Producţie în curs |
| + | Polaritate pozitivă |
| - | Polaritate inversă |
| Săgeata | Debit detectat în celulă (absent în cazul absenţei debitului) |
| XX0 C | Indică temperatura apei în celulă |
| pH = x.x | Indică valoarea măsurată a pH 1 LAB |

Alternativ, mesaje pot fi afişate pentru a informa despre starea aparatului şi a alerta atunci când o eroare este detectată:

| Mesaj | Descriere |
| --- | --- |
| Attente Filtr. | Nu este flux în celulă. Filtrarea nu este în funcţiune |
| Manque du sel (lipsă de sare) | Curentul electrolizei este insuficient. Salinitatea apei este probabil prea scăzută. Dacă procentul de sare este superior la 4 grame / litru (4000 ppm) şi dacă defectul persistă trebuie să se verifice starea celulei. |
| Trop de sel (prea multă sare) | Curentul electrolizei este prea ridicat. Trebuie diminuat procentajul de sare. |
| Temp. Basse Temperatură joasă | Temperatura este sub pragul minim |
| Erreur no. 1 Eroare nr. 1 | Eroare de măsură de temperatură (temperatură > 60 de grade) |
| Erreur no.2 Eroare nr. 2 | Eroare de măsură de temperatură (temperatură < 0 grade) |
| Erreur nr. 3 LAB Reoare nr. 3 LAB | Eroare la calibrarea pH-ului |
| Erreur nr. 4 LAB Eraore nr. 4 LAB | Eroare de măsură a pH-ului sau pH prea mic. |

Acţionând săgeţile în jos şi în sus, mai multe ecrane sunt disponibile:

Indicator de durată şi nivel de producere a clorului

PROG: XXH 35 G / H    Acest ecran afişează modul de funcţionare al electrolizei (vezi paragraful ELECTROLIZĂ) şi durata zilnică de producţie programată de utilizator (modul PROG) sau calculată (modul AUTO sau CHOC). Cantitatea afişată este aceea a producţiei instantanee de clor liber exprimată în grame pe oră.

pH şi consemnul pH-ului LAB pH = 7.4 SET [7.2]

Meniu de configurare al electrolizei

Meniu electroliză    Apăsarea pe tasta Ѵ permite accesul la diferiţi parametri (vezi paragraful Meniu Electroliză)

Meniu de configurare al reglării pH-ului LAB

Meniu pH   Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje. Apăsarea pe tasta Ѵ permite accesul la diferiţi parametri (vezi paragraful Meniu pH)

Meniu general de configurare

Meniu general     Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje. Apăsarea pe tasta Ѵ permite accesul la diferiţi parametri (vezi paragraful Meniu General).

Meniu Electroliză

Accesul la acest meniu permite configurarea parametrilor electrolizei: mod, putere, durată, etc.

Indicatorul de durată şi nivelul de producere a clorului: 5 moduri de funcţionare sunt posibile.

Modul PROD: AUTO Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje.

| Mesaj | Descriere |
| --- | --- |
| OFF | Oprirea electrolizei |
| ON | Electroliza funcţionează în permanenţă când filtrarea este pusă în funcţiune. ESTE RECOMANDAT SA UTILIZATI FUNCTIA CHOC DECAT MODUL ON ATUNCI CAND UN TRATAMENT CHOC ESTE CERUT. |
| PROG | Electroliza funcţionează în fiecare zi pe o durată programată (vezi mai jos) |
| AUTO | LIMPIDO XC ajustează durata producţiei în funcţie de temperatură |
| CHOC | În acest mod LIMPIDO XC funcţionează la maximum de putere timp de 20 de ore, apoi revine la modul AUTO. Acest mod permite să corecteze apa care începe să înverzească sau care devine tulbure. |

Pentru a selecta un mod trebuie să apăsaţi pe tasta Ѵ pentru a obţine licăritul pentru modul în curs şi pentru a vizualiza modurile cu săgeata în sus şi în jos până la modul pe care îl doriţi. Pentru a înregistra schimbarea, apăsaţi pe tasta Ѵ, pentru a ieşi din meniu fără să înregistraţi apăsaţi pe tasta X.

Reglarea duratei producţiei: Acest parametru defineşte durata producţiei în modul programat.

HEURES PROG = 8 H   reglabil de la 1 la 24 de ore

Reglarea temperaturii minime: permite fixarea temperaturii minime mai jos de care este inutilă producţia

TEMP MINI = 150 C   reglabil de la 0 la 20 de grade

Meniu pH LAB

Pentru modelele LIMPIDO XC LAB, accesul la acest meniu permite configurarea parametrilor reglării pH-ului: valoare, mod, volum zilnic, etc. precum şi calibrarea sondei pH.

Meniu pH     Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje.

Valoarea pH-ului: acest ecran va permite reglarea valorii pH-ului dorit. Pentru a fixa valoarea:

Apăsaţi pe tasta Ѵ. Utilizaţi săgeţile în sus şi în jos pentru a varia această valoare. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

Alegerea modului: 3 moduri de funcţionare a reglării pH sunt posibile.

Mod pH = OFF  Pentru a selecţiona un mod trebuie să apăsaţi pe tasta Ѵ pentru a obţine licăritul pentru modul în curs şi pentru a vizualiza modurile cu săgeata în sus şi în jos până la modul pe care îl doriţi. Pentru a înregistra schimbarea apăsaţi pe tasta Ѵ sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

OFF = nu există reglare a pH-ului

pH = reglarea pH-ului activată. Pompa de dozare este acţionată atunci când pH-ul măsurat depăşeşte pH-ul de valoare

ON = pompa de dozare este activată în permanenţă, în limita volumului zilnic programat.

IN TOATE MODURILE, POMPA NU SE INVARTE DECAT 1 MINUT DIN DOUA PENTRU A EVITA O INCALZIRE EXCESIVA.

Volumul maxim de lichid injectat în 24 de ore:  Acest ecran vă permite să reglaţi volumul de injecţie maxim admisibil pe zi.

VOLUM 24 H = 0,5 L  Reglarea volumului se face în litri. Pentru a fixa valoarea:

Apăsaţi pe tasta Ѵ. Utilizaţi săgeţile în sus şi în jos pentru a varia această valoare. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

ATENTIE! Dacă această valoarea este lăsată la 0 litri, nu va exista nici o limitare a volumului injectat pe zi. Este deci prudent să fixaţi o valoare pentru acest parametru. Valoarea maxim admisă este în funcţie de mărimea piscinei, calitatea apei utilizate pentru a umple piscina. Această valoarea trebuie să fie pusă de instalator la punerea în funcţiune a aparatului.

Corectarea pH-ului:  acest parametru permite să corecteze pH-ul măsurat fără a proceda la o calibrare a sondei.

AJUSTE pH = +0.0    Este posibil să compenseze derivatele legate de uzura sondei ajustând pH-ul măsurat de aparat la pH-ul măsurat, spre exemplu, cu ajutorul unui colorimetru. Valoarea maximă a corecţiei este de ± 0,5, reglabilă în termeni de 0,1. Corectarea este remisă la 0 după fiecare calibrare.

Calibrarea sondei pH: acest ecran permite calibrarea sondei

Această operaţiune trebuie să fie realizată de la prima punere în funcţiune şi apoi aproximativ o dată pe lună. Calibrarea se face cu ajutorul a două soluţii care sunt furnizate împreună cu LIMPIDO XC: o soluţie cu pH 7 şi o soluţie cu pH 9.

Calibrarea se face în 5 etape:

- Apăsaţi pe tasta Ѵ. LIMPIDO XC va afişa mesajul: ETAL.pH7: x.x ?

Aceasta înseamnă că utilizatorul trebuie să plonjeze sonda în soluţia cu pH 7 şi să aştepte ca valoarea pH-ului să se stabilizeze.

- Să aştepte cel puţin 1 minut stabilizarea măsurii

- Să apese din nou pe tasta Ѵ pentru a înregistra noua valoare de pH 7.  LIMPIDO XC va afişa apoi: ETAL.pH9: x.x ? Plonjaţi apoi sonda (după ce a fost clătită) în soluţia pH 9

- Să aştepte cel puţin 1 minut stabilizarea măsurii

- Să apese pe tasta Ѵ. Dacă s-a produs calibrarea bine, se va afişa mesajul ETALONNAGE OK. Dacă, din contră, mesajul ERREUR MESURE (eroare de măsură) apare, trebuie repornită recalibrarea după ce s-au verificat soluţiile şi starea sondei. Dacă porblema persistă, consultaţi instalatorul.

MENIU GENERAL

Acest meniu permite accesul la funcţii cum ar fi remiterea la zero şi oferă posibilitatea selecţionării limbii meniului.

Volumul piscinei

Volumul bazinului este utilizat în modul AUTO pentru calculul puterii producţiei.

Volum Bazin = 90 m 3

Volumul poate să fie cuprins între 40 şi 100 m3 (LIMPIDO XC 100 / XC LAB 100) sau între 60 şi 160 m3 (LIMPIDO XC 160 / XC LAB 160. Apăsarea pe tasta Ѵ permite modificarea valorii. Săgeţile în sus şi în jos permit creşterea sau descreşterea valorii dorite. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

Volumul piscinei Această funcţie permite selecţionarea limbii de afişaj a meniului: franceză, engleză sau spaniolă. Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje.

LANGUE (LIMBA) Apăsarea pe tasta Ѵ permite modificarea valorii. Săgeţile în sus şi în jos permit creşterea sau descreşterea valorii dorite. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

AJUSTAREA TEMPERATURII:  CAL. TEMP = + 00C

Această funcţie permite aducerea unei corecţii valorii temperaturii afişate pentru a compensa o eventuală eroare sistematică de măsură. Utilizaţi săgeţile în sus şi în jos pentru a corecta temperatura. Valoarea corecţiei este cuprinsă între -20 C şi + 20C. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

Inregistrarea TAC / TH al apei

Această funcţie permite adaptarea perioadei de inversiune a polarităţii în funcţie de alcalinitatea şi duritatea apei. De fapt, pentru a prelungi durata de viaţă a celulei de electroliză, trebuie evitate inversiunile de polaritatea prea frecvente, este deci bine să adaptăm frecvenţa inversiunii nevoilor reale (vezi paragraful control al TAC şi pH)

CAL. TEMP = + 00C

Apăsarea pe tasta Ѵ permite modificarea valorii. Săgeţile în sus şi în jos permit creşterea sau descreşterea valorii dorite. Apăsaţi tasta Ѵ pentru a valida valoarea, sau apăsaţi tasta X pentru a ieşi din meniu fără a înregistra schimbarea.

TAC (procentul de alcalinitate complet) şi TH (procentul hidrotimetric) sunt mărimi care dau o indicaţie a durităţii apei şi a riscului de depunere de tartru pe celulă. Frecvenţa inversiunilor de polaritate pentru curăţarea plăcilor va fi calculată în funcţie de această valoare. Această mărime este caracteristică pentru originea geologică a apei şi este puţin supusă variaţiei. Măsura sa nu este necesară decât la punerea în funcţiune a aparatului sau după o schimbare de apă. Ea se efectuează cu panourile furnizate în kitul de analiză şi valoarea citită pe panou trebuie să fie înregistrată în aparat.

Repunere la zero: această funcţie permite ştergerea tuturor informaţiilor conţinute în memoria lui LIMPIDO XC şi reiniţializarea parametrilor. Dacă acest meniu nu este disponibil trebuie să intraţi în modul de supervizare pentru a reda accesul la reglaje.

ANUMITE FUNCŢII ALE LUI LIMPIDO XC SUNT REZERVATE INSTALATORILOR ŞI PERSOANELOR CARE AU RESPONSABILITATEA SĂ INTREŢINĂ APARATUL

Acces la meniu instalator

Pentru a accede la meniul instalator, trebuie apăsată tasta Ѵ în timpul punerii în funcţiune a aparatului (întrerupătorul ON / OFF).

Meniul General

Repunerea la zero: această funcţie permite ştergerea tuturor informaţiilor conţinute în memoria lui LIMPIDO XC şi reiniţializarea parametrilor.

REMISE A ZERO (repunere la zero) După ce s-a selectat această funcţie cu tasta Ѵ, o confirmare este cerută.

CONFIRMER RAZ? Confirmarea este efectuată apăsând tasta Ѵ.

ATENTIE! ACEASTĂ OPERAŢIE ESTE IREVERSIBILĂ ŞI SE POT PIERDE DATE PREŢIOASE DIN ISTORICUL FUNCŢIONĂRII APARATULUI!

INSTALAREA

RACORDAJUL ELECTRIC

Cofretul este livrat împreună cu un cablu de alimentare care poate fi legat la reţea la o priză standard (230 V/ 50 Hz) în localul tehnic. Această priză trebuie să fie diferenţiată de un dispozitiv diferenţial de 30 mA conform normei NF C15.100.

Fotografie

Cordon secteur = cordon de reţea

Entrée couverture automatique = Intrarea acoperirii automate

Détecteur du débit = detector de debit

Sonde de pH LAB (LIMPIDO XC LAB uniquement) = sondă de pH LAB (doar pentru LIMPIDO XC LAB)

Cellule d’electrolyse + capteur de température = celulă de electroliză + captor de temeperatură

Cofretul utilizează un detector de debit, astfel ştie dacă filtrarea este pornită sau nu.

IN NICI UN CAZ COFRETUL NU TREBUIE BRANSAT LA O PRIZA CE DESERVESTE FILTRAREA!

Controlul cantităţii de sare

LIMPIDO XC este conceput pentru a funcţiona cu o conductivitate a apei corespunzătoare unei cantităţi de salinitate cuprinse între 2 grame pe litru şi 5 grame pe litru la 20 de grade Celsius.

Dacă salinitatea nu este potrivită LIMPIDO XC opreşte producţia şi ledurile de producţie indică după caz:

PREA MULTA SARE: ledul roşu de sus se aprinde

PREA PUTINA SARE: ledul roşu de jos se aprinde

Atunci când acest mesaj este afişat verificaţi mai întâi dacă celula este corect conectată la cofret sau dacă este în stare bună, verificaţi apoi salinitatea apei şi procedaţi la corectările necesare.

Conductivitatea apei este proporţională cu salinitatea dar depinde de asemenea de temperatură în ritmul de 2,2% pe grad Celsius.

La 30 de grade Celsius cantitatea de sare maximă trece de la 5 grame pe litru la 3,9 grame pe litru.

Reglarea nivelului de producţie

Cantitatea de clor necesară pentru a menţine calitatea apei unei piscine este influenţată de numeroşi parametri:

Aciditatea apei (Ph)

Duritatea apei (Th)

Temperatura apei

Razele ultraviolet

Cantitatea de stabilizatori (acid iso ceanuric)

Volumul bazinului

Mai ales prezenţa stabilizatorilor impune un conţinut de clor liber de 2 miligrame pe litru în timp ce 0,4 miligrame sunt suficiente pentru a trata o piscină fără stabilizatori.

În acelaşi fel, creşterea Ph-ului (lipsa de acid) o scădere rapidă a cantităţii de clor activ conţinut în apă. Astfel, în timp ce Ph-ul trece de la 7,2 la 8,2 procentajul de clor activ trece de la 70% la 20%.

Stabilizatori

Clorul este gazos în temperatura ambiantă. Forma sa solidă (galetă, granule, etc.) este obţinută prin asociere cu o moleculă de acid cianuric. Acest acid cianuric joacă rolul de stabilizator pentru că protejează clorul de degradarea la care î supun razele ultraviolete ale soarelui. În schimb, acest acid cianuric nu este consumat şi se acumulează în piscinele tratate cu galete de clor şi sfârşeşte prin a inhiba potenţialul clorului. Pentru piscinele publice concentraţia maximă de acid cianuric este fixată la 80 miligrame pe litru.

Tratarea prin electroliza sării evită această supradozare a acidului cianuric, totuşi este recomandat să se adauge, la punerea în apă, între 25 şi 50 miligrame pe litru de stabilizator.

Într-adevăr, în cazul unei călduri foarte mari, 90% din clorul liber este distrus în 2 sau 3 ore în absenţa acidului cianuric în timp ce această proporţie este adusă la 15% dacă adăugăm 30 miligrame pe litru de stabilizator.

Există în comerţ sare special adaptată piscinei şi îmbogăţită cu stabilizatori în dozaj adaptat.

Controlul Ph-ului

Pentru a obţine cea mai bună eficacitate a LIMPIDO XC este indispensabil să menţinem Ph-ul apei între 7,2 şi 7,6.

Aveţi alăturat, cu titlu informativ, un tablou care permite determinarea timpilor de funcţionare ideală a LIMPIDO XC  în funcţie de volumul bazinului, Ph, la o temperatură a apei de 25 de grade Celsius.

Temperatura apei variind în cursul anotimpului, trebuie ajustaţi timpii de producţie.

Amorsarea pompei de dozare

La prima pornire a pompei de dozare este necesar să verificaţi dacă aceasta (pompa şi ţevile) se umple bine cu lichidul conţinut în vas.

Întreţinere

Calibrare

Pentru a se asigura de fiabilitatea măsurării Ph-ului trebuie procedat în mod regulat la calibrarea sondei de Ph cu o soluţie etalon Ph = 7,0. Pentru a garanta o calibrare fiabilă este indispensabil să respectaţi data de prescriere a soluţiei etalon şi să o ţineţi într-un loc temperat, la adăpost de lumină.

Iarna

Iarna şi dacă şi condiţiile climaterice permit acest lucru este posibil să menţineţi tratarea reducând considerabil frecvenţa. Un ciclu de filtrare de 8 ore o dată la 15 zile este suficient în majoritatea cazurilor.

În cazul utilizării unei prelate sau a unei cuverturi, nivelul de producţie va trebui să fie diminuat în consecinţă.